## Slide 1
Proyecto Conectividad XXI:
Integración de Operadores Nacionales
Modernización de la Infraestructura de Telecomunicaciones
David Andrés Jimenez Paniagua
202004777
Redes de Computadoras 2

## Slide 2
Resumen Ejecutivo y Visión General
del Proyecto
Una red nacional integrada para impulsar conectividad, resiliencia y crecimiento.
Integra tres operadores nacionales sobre
un backbone BGP unificado.
Escalabilidad, alta disponibilidad y
redundancia para operaciones críticas.
Seguridad estricta con segmentación y
control entre departamentos.
Arquitectura de núcleo en triángulo con
enlaces dedicados de fibra óptica (192.168.77.0/30).
ISP B
ISP A
ISP C

## Slide 3
Arquitectura del Núcleo y Enrutamiento BGP
FibraNet GT
AS 65017
172.16.17.0/24
AndinaCom
AS 65027
172.16.27.0/24
MoonLink
AS 65032
172.16.32.0/24
NÚCLEO
WAN NACIONAL
Enrutamiento
Redistribución de BGP sobre IGP internos
OSPF y EIGRP para alcanzabilidad total
Equipamiento
Transeptores de fibra monomodo GLC-LH-SMD.

## Slide 4
ISP 1 FibraNet GT
Topología en árbol jerárquica
sin bucles
Enrutamiento interno con
OSPF Área 0
Enlaces de acceso con
2 enlaces LACP activos
mediante EthernetChannel
Servicios centralizados
Servidor DNS y HTTP/HTTPS global
wwwproyecto2_202004777.com
Redes departamentales
Administración y Atención al Cliente
con subredes /25
Servicios centralizados
Servidor DNS
HTTP/HTTPS global
wwwproyecto2_202004777.com
Administración
Subredes /25
Atención al Cliente
Subredes /25

## Slide 5
ISP 2
AndinaCom
Modelo jerárquico de 3 capas: Núcleo, Distribución y Acceso.
IGP: OSPF Área 0.
Redundancia: HSRP entre switches de distribución (AND-DIST1 activo, AND-DIST2 standby).
Servicios: servidor DHCP central nacional con ip helper-address.
Redes departamentales: Ventas y Facturación con subredes /26.
NÚCLEO
DISTRIBUCIÓN
ACCESO
Servidor DHCP central nacional
Ventas
subredes /26
Facturación
subredes /26
AND-DIST1
AND-DIST2
standby
2 activo
HSRP

## Slide 6
ISP 3 MoonLink
Topología hub-and-spoke con MOON-R1 como centro
IGP EIGRP AS 100
MoonLink-WiFi con WRT300N para conectividad inalámbrica
Redes departamentales
Soporte, Seguridad y Red WiFi con redes /26
SOPORTE
SEGURIDAD
Red /26
RED WIFI
MoonLink-WiFi
WRT300N
Acceso inalámbrico
MOON-R1
HUB CENTRAL
Red /26
Red /26

## Slide 7
Políticas de Seguridad e Interconexión con ACLs Extendidas
Seguridad y control de acceso en toda la red.
Aplicación
Seguridad
aislada
Soporte y Administración
Ventas,
Atención al Cliente y Facturación
ACLs extendidas en interfaces LAN en ingreso (in) para descarte temprano.
Solo inicia comunicación,
bloquea accesos externos.
Restricciones cruzadas
según matriz corporativa.
SOLO INICIA COMUNICACIÓN
ACCESO UNIVERSAL BIDIRECCIONAL
RESTRICCIONES CRUZADAS
Acceso amplio a todos los departamentos, excepto Seguridad

## Slide 8
Despliegue de Dispositivos e Inversión Estimada
Equipamiento principal
3 switches multicapa Cisco Catalyst 3650-24PS para núcleo BGP
2 switches multicapa Cisco Catalyst 3650-24PS para distribución HSRP
13 routers Cisco 2911 (4 FibraNet, 3 AndinaCom, 5 MoonLink, 1 expansión)
13 switches Cisco Catalyst 2960-24TT para acceso y servicios
1 WRT300N + servidores y hosts empresariales
Inversión estimada
Total aproximado
$115,000 USD
Fibra óptica, SFP GLC-LH-SMD, servidores y equipos finales
Catalyst 2960 (13 unidades x $1,500)
Routers 2911 (13 unidades x $3,500)
Catalyst 3650 (5 unidades x $7,500)
$45,500 USD
$19,500 USD
$37,500 USD
$12,500 USD

## Slide 9
Conclusión y Beneficios del Proyecto
Alta disponibilidad con conmutación transparente en pocos segundoss (HSRP + LACP).
Escalabilidad preparada para el crecimiento futuro mediante VLSM.
Cumplimiento operativo con automatización DHCP/DNS y seguridad mediante ACLs.
Una red nacional robusta, segura y eficiente
que impulsa a los tres operadores integrados.